- Instructiuni de intretinere

1.1. Ferestre

Ca orice element din constructii, ferestrele sunt supuse uzurii normale. Se recomanda ca suprafetele ferestrei sa fie verificate periodic. Orice defectiune trebuie remediata imediat, prin interventia unui specialist.
Pentru a evita defectarea ferestrei:
- nu atarnati obiecte de canat;
- nu fortati deschiderea canatului mai mult decat o permite pozitia de montaj ;
- nu introduceti obiecte intre rama si canat ;
- nu manevrati manerul decat atunci cand fereastra se afla in pozitia «inchisa».

Pentru evitarea accidentelor, trebuie sa tineti seama de urmatoarele pericole : - pericolul de strivire intre rama si canat;
- pericolul de cadere prin fereastra deschisa ;
- pericolul de lovire de catre canatul miscat de curentii de aer.

1.2. Feronerie

Durata de viata a feroneriei si functionarea usoara a acesteia depind in mare masura de modul de intretinere de care beneficiaza. Cel putin o data pe an trebuie efectuate urmatoarele operatii :
- se greseaza toate piesele mobile si punctele de inchidere si se verifica functionabilitatea acestora ;
- se strang suruburile de prindere a manerului.

1.3. Profile

- se va evita zgarierea profilelor, iar vopsirea acestora nu este necesara si nici recomandata. 
- spalarea profilelor se va face cu apa si detergenti obisnuiti. 
- nu se vor utiliza niciodata pentru curatarea profilelor substante abrazive sau pe baza de solventi (diluant, benzina)

Dupa cel putin 24 ore de la realizarea montajului, se va tencui marginea peretelui cu mortar dar nu inainte de a se asigura protejarea completa a tamplariei. Folia protectoare de pe profile se va indeparta cel mai tarziu dupa o luna de la montaj.

Nerespectarea acestor instructiuni atrage dupa sine anularea garantiei !

2. Utilizarea ferestrelor

2.1. Ferestre batante

Pentru inchiderea ferestrei manerul se pozitioneaza vertical in jos.
Pentru deschiderea ferestrei manerul se poztioneaza pe directie orizontala.

2.2. Ferestre oscilo-batante

Pentru inchiderea ferestrei manerul se pozitioneaza vertical in jos.
Pentru deschiderea batanta manerul se pozitioneaza pe directie orizontala.
Pentru deschiderea oscilanta manerul se pozitioneaza vertical in sus.

Important !
Este interzisa trecerea directa a manerului din pozitia oscilanta in pozitie batanta, cand fereastra este deschisa.

2.3. Ferestre oscilante

Pentru inchiderea ferestrei manerul se pozitioneaza pe directie orizontala.
Pentru deschiderea ferestrei manerul se pozitioneaza vertical in jos.

2.4. Usi cu doua manere cu sau fara incuiere

Pentru inchiderea usii manerele sunt pozitionate pe directie verticala in jos. In cazul in care usa este prevazuta cu incuiere, prin actionarea spre dreapta a cheii, in butuc, manerele raman blocate in pozitia vericala in jos.
Pentru deschiderea usii manerele sunt pozitionate pe directie orizontala. In cazul in care usa este prevazuta cu incuiere, prin actionarea spre stanga a cheii manerele se deblocheaza si devine posibila deschiderea usii.

2.5. Usi cu broasca simpla

Pentru inchiderea si deschdierea usii se actioneaza manerul in jos. Prin rotirea cilindrului cu cheiea se blocheaza sau se elibereaza miscarea manerului.

2.6. Usi cu broasca Europa

Inchiderea zavorului si a rolelor se face prin ridicarea manerului, iar inchierea se face prin rotirea cilindrului cu cheia. Deschiderea are loc prin rotirea cilindrului cu cheia si prin apasarea manerului in jos.